## Slide 1: Módulo 12: Endereçamento IPv6
Material do instrutor
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 12: Endereçamento IPv6

## Slide 2: Materiais do instrutor - Guia de planejamento do módulo 12
Esta apresentação de PowerPoint é dividida em duas partes:
Guia de planejamento do Instrutor
  Informações para ajudá-lo a se familiarizar com o módulo
  Material didático
Apresentação para aulas
  Slides opcionais que você pode usar em sala de aula
  Começa no slide 13
  Observação: Remova o Guia de planejamento desta apresentação antes de compartilhar com outra pessoa.
Para obter ajuda e recursos adicionais, vá para a página inicial do instrutor e os recursos do curso para este curso. Você também pode visitar o site de desenvolvimento profissional na NetAcad.com, a página oficial do Facebook da Academia de Networking da Cisco ou instrutor apenas FB Group.
Notes: 2

## Slide 3: O que esperar neste módulo
Para facilitar a aprendizagem, os seguintes recursos dentro da GUI podem ser incluídos neste módulo:
Recurso | Descrição
Animations | Expor os alunos a novas competências e conceitos.
Vídeos | Exponha os alunos a novas habilidades e conceitos.
Verifique seu entendimento (CYU) | Questionário online por tópico para ajudar os alunos a avaliar a compreensão do conteúdo.
Atividades Interativas | Uma variedade de formatos para ajudar os alunos a avaliar a compreensão do conteúdo.
Verificador de Sintaxe | Pequenas simulações que expõem os alunos à linha de comando da Cisco para praticar habilidades de configuração.
Atividade do PT | Atividades de simulação e modelagem projetadas para explorar, adquirir, reforçar e expandir habilidades.

## Slide 4: O que esperar neste módulo (Cont.)
Para facilitar a aprendizagem, os seguintes recursos podem ser incluídos neste módulo:

## Slide 5: Verifique seu entendimento
As atividades "Verifique sua compreensão" são projetadas para permitir que os alunos determinem rapidamente se entendem o conteúdo e podem prosseguir ou se precisam revisar.
Verifique se suas atividades de compreensão não afetam as notas do aluno.
Não há slides separados para essas atividades no PPT. Elas estão listadas na área de anotações do slide que aparece antes dessas atividades.
Notes: 5

## Slide 6: Packet Tracer - Atividades do Modo Físico
Estas atividades são concluídas usando o Packet Tracer no Modo Físico.
Eles são projetados para emular os laboratórios correspondentes.
Eles podem ser usados em vez do laboratório quando o acesso ao equipamento físico não é possível.
As atividades do modo físico do Packet Tracer podem não ter tanta andaimes quanto as atividades do PT que imediatamente os precedem.
Notes: 6

## Slide 7: Módulo 12: Atividades
Quais atividades estão associadas a este módulo?
Nº da página | Tipo de atividade | Nome da atividade | Opcional?
12.1.3 | Verifique seu entendimento | Problemas do IPv4 | Recomendado
12.2.4 | Atividade | Representação do Endereço IPv6 | Recomendado
12.3.8 | Verifique seu entendimento | Tipos de Endereço IPv6 | Recomendado
12.4.4 | Verificador de Sintaxe | Configuração Estática do GUA e do LLA | Recomendado
12.5.8 | Verifique seu entendimento | Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6 | Recomendado
12.6.5 | Verificador de Sintaxe | Verificar a Configuração de Endereço IPv6 | Recomendado
12.6.6 | Packet Tracer | Configure o Endereçamento IPv6. | Recomendado
12.7.4 | Laboratório | Identificar Endereços IPv6 | Recomendado
12.8.5 | Verifique seu entendimento | Sub-rede de uma rede IPv6 | Recomendado
Notes: 7

## Slide 8: Módulo 12: Atividades (Cont.)
Quais atividades estão associadas a este módulo?
Nº da página | Tipo de atividade | Nome da atividade | Opcional?
12.9.1 | Packet Tracer | Implementar um Esquema de Endereçamento IPv6 Sub-Rede | Recomendado
12.9.2 | Packet Tracer - Modo Físico | Packet Tracer - Configurar Endereços IPv6 em Dispositivos de Rede - Modo Físico | Recomendado
12.9.2 | Laboratório | Configurar Endereços IPv6 em Dispositivos de Rede | Recomendado
12.9.4 | Teste do Módulo | Endereçamento IPv6 | Recomendada
Notes: 8

## Slide 9: Módulo 12: Práticas recomendadas
Antes de ensinar o Módulo 12, o instrutor deve:
Revise as atividades e avaliações para este módulo.
Tente incluir o máximo de perguntas possível para manter os alunos envolvidos durante a apresentação em sala de aula.
Tópico 12.1
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    Quais são os impulsionadores do esgotamento do endereço IPv4?
    Discuta os três tipos de técnicas de migração IPv6.
Tópico 12.2
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    No trabalho, trabalhe através de vários exemplos de compressão de endereço IPv6.
    Explique por que pode haver apenas uma instância de um cólon duplo "::" em um endereço IPv6.
Notes: 9

## Slide 10: Módulo 12: Melhores Práticas (cont.)
Tópico 12.3
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    Dê um cenário de quando Ulas seria usado.
    No conselho quebrar as três partes de um endereço IPv6: prefixo de roteamento global, ID da sub-rede e ID de interface.
Tópico 12.4
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    Se possível, exibir como configurar um GUA no Cisco IOS.
    Se possível, exibir como configurar um GUA na GUI do Windows.
Notes: 10

## Slide 11: Módulo 12: Melhores Práticas (cont.)
Tópico 12.5
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    Trabalhe no quadro Como converter um Mac de 48 bits para um ID de interface EUI-64.
    Discuta os cenários quando o Slaac, o DHCP sem estado ou o DHCP com estado seriam apropriados.
Tópico 12.6
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    Se possível, exiba uma ID de interface gerada dinamicamente no Windows.
    Se possível, exiba uma ID de interface gerada dinamicamente em um roteador Cisco.
Notes: 11

## Slide 12: Módulo 12: Melhores Práticas (cont.)
Tópico 12.7
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    Como o IPv6 usa multicast para executar as funções que o IPv4 realizou com transmissões?
Tópico 12.8
  Pergunte aos alunos ou faça uma discussão em aula
    Trabalhe através de problemas de sub-redes no quadro. Mostrar exemplos em diferentes hixtets.
Notes: 12

## Slide 13: Módulo 12: endereçamento IPv6
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 12: Endereçamento IPv6

## Slide 14: Objetivos do módulo
Título do módulo: Endereçamento IPv6
Objetivo do Módulo: Implementar um esquema de endereçamento IPv6.
Título do Tópico | Objetivo do Tópico
Problemas do IPv4 | Explicar a necessidade do endereçamento IPv6.
Representação do Endereço IPv6 | Explicar como os endereços IPv6 são representados.
Tipos de Endereço IPv6 | Comparar os tipos de endereços de rede IPv6.
Configuração Estática do GUA e do LLA | Explique como configurar endereços de rede IPv6 globais estáticos e unicast.
Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6 | Explicar como configurar endereços unicast globais de forma dinâmica.
Notes: 14
Módulo 12: Endereçamento IPv6
12.0.2- O que aprenderei a fazer neste módulo.

## Slide 15: Objetivos do módulo (Cont.)
Título do módulo: Endereçamento IPv6
Objetivo do Módulo: Implementar um esquema de endereçamento IPv6.
Título do Tópico | Objetivo do Tópico
Endereçamento dinâmico para LLAsIPv6 | Configurar endereços link-local dinamicamente.
Endereços multicast IPv6 | Identificando Endereços IPv6
Sub-rede de uma rede IPv6 | Implementando um Esquema de Endereçamento IPv6 com Sub-Redes
Notes: 15
Módulo 12: Endereçamento IPv6
12.0.2- O que aprenderei a fazer neste módulo.

## Slide 16: 12.1 Problemas IPv4
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.1 Problemas IPv4

## Slide 17: Problemas IPv4 Necessidade de IPv6
O IPv4 está ficando sem endereços. O IPv6 é o sucessor do IPv4. Tem um maior espaço de endereço de 128 bits
O desenvolvimento do IPv6 também incluiu correções para limitações de IPv4 e outros aprimoramentos.
Com uma população cada vez maior na Internet, espaço de endereços IPv4 limitado, problemas com NAT e uma Internet das Coisas, chegou o momento de iniciar a transição para o IPv6.
Notes: Módulo 12: Endereçamento IPv6
12.1 — Problemas IPv4
12.1.1 — Necessidade de IPv6

## Slide 18: Problemas do IPv4 A coexistência do IPv4 e do IPv6
Tanto o IPv4 como o IPv6 coexistirão no futuro próximo e a transição levará vários anos.
A IETF criou vários protocolos e ferramentas para ajudar os administradores de rede a migrarem as redes para IPv6. As técnicas de migração podem ser divididas em três categorias:
  Pilha dupla - Os dispositivos de pilha dupla executam os protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente.
  Tunelamento - Um método de transporte de pacotes IPv6 através de uma rede IPv4. O pacote IPv6 é encapsulado dentro de um pacote IPv4.
  Tradução: a NAT64 (Network Address Translation 64) permite que os dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com os dispositivos habilitados para IPv4 usando uma técnica de tradução semelhante à NAT IPv4.
Observação: O tunelamento e a tradução são para transição para IPv6 nativo e só devem ser usados quando necessário. O objetivo deve ser as comunicações IPv6 nativas da origem até o destino.
Notes: Módulo 12: Endereçamento IPv6
12.1 — Problemas IPv4
12.1.2 — Coexistência IPv4 e IPv6
12.1.3 — Verifique o seu entendimento — Problemas IPv4

## Slide 19: Representação do Endereço IPv6
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.2 Representação do Endereço IPv4

## Slide 20: Representação deendereço IPv6 Formatos deendereçamentoIPv6
Os endereços IPv6 têm 128 bits e são gravados em hexadecimal.
Os endereços IPv6 não diferenciam maiúsculas e minúsculas e podem ser escritos tanto em minúsculas como em maiúsculas.
Como mostrado na Figura 1, o formato preferencial para escrever um endereço IPv6 é x: x: x: x: x: x: x: x, com cada “x” consistindo de quatro valores hexadecimais.
No IPv6, um hexteto é o termo não oficial usado para se referir a um segmento de 16 bits ou quatro valores hexadecimais.
Exemplos de endereços IPv6 no formato preferido:
        2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
        2001:0db8:0000:00 a3:abcd:0000:0000:1234
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.2 - Representação do Endereço IPv6
12.2.1 — Formatos de endereçamento IPv6

## Slide 21: Regra 1 de representação de endereço IPv6 — Omitir zero à esquerda
A primeira regra para ajudar a reduzir a notação de endereços IPv6 é omitir quaisquer 0s (zeros) iniciais.
  Exemplos:
01AB pode ser representado como 1AB
09f0 pode ser representado como 9f0
0a00 pode ser representado como a00
00ab pode ser representado como ab
Observação:Essa regra se aplica somente aos 0s à esquerda, e NÃO aos 0s à direita. Caso contrário, o endereço ficaria ambíguo.
Tipo | Formato
Preferencial | 2001: 0db8: 0000:1111: 0000: 0000: 0000: 0200
Sem zeros à esquerda | 2001: db8:0: 1111:0: 0:0: 200
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.2 - Representação do Endereço IPv6
12.2.2 — Omitir zero à esquerda

## Slide 22: Regra 2 de Representação de Endereço IPv6 — Dois-pontos duplos
Dois pontos-e-vírgula (: :) podem substituir qualquer sequência única e contígua de um ou mais hextets de 16 bits que consistem em todos os zeros.
Exemplo:
2001:db8:cafe: 1:0:0:0:1 (0s principais omitidos) poderia ser representado como 2001:db8:cafe:1: :1
Observação:Os dois-pontos em dobro (::) só podem ser usados uma vez em um endereço; caso contrário, haveria mais de um endereço resultante possível.
Tipo | Formato
Preferencial | 2001: 0db8: 0000:1111: 0000: 0000: 0000: 0200
Compactado | 2001:db8:0:1111::200
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.2 - Representação do Endereço IPv6
12.2.2 — Regra 2 — Dois-pontos duplos
12.2.4 - Atividade - Representação do Endereço IPv6

## Slide 23: 12.3 Tipos de endereço IPv6
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.2 Tipos de endereço IPv4

## Slide 24: Tipo de Endereçamento IPv6 unicast, multicast, anycast
Existem três grandes categorias de endereços IPv6:
Unicast – Um endereço IPv6 unicast identifica exclusivamente uma interface em um dispositivo habilitado para IPv6.
Multicast – Um endereço IPv6 multicast é usado para enviar um único pacote IPv6 para vários destinos.
Anycast – Um endereço IPv6 anycast é qualquer endereço IPv6 unicast que possa ser atribuído a vários dispositivos. Um pacote enviado a um endereço de anycast é roteado para o dispositivo mais próximo que tenha esse endereço.
Observação: Ao contrário do IPv4, o IPv6 não possui um endereço de broadcast. No entanto, há um endereço multicast para todos os nós IPv6 que fornece basicamente o mesmo resultado.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.3 — Tipos de endereço IPv6
12.3.1 — Unicast, Multicast, Anycast

## Slide 25: Tipos de endereços IPv6 Comprimento do prefixo IPv6
O comprimento do prefixo é representado na notação de barra e é usado para indicar a parte da rede de um endereço IPv6.
O comprimento do prefixo pode variar de 0 a 128. O comprimento recomendado do prefixo IPv6 para LANs e a maioria dos outros tipos de redes é / 64.
Observação: É altamente recomendável usar um ID de interface de 64 bits para a maioria das redes. Isso ocorre porque a configuração automática de endereço sem estado (SLAAC) usa 64 bits para o ID de interface. Também facilita a criação e o gerenciamento de sub-redes.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.3 — Tipos de endereço IPv6
Tamanho do prefixo IPv6

## Slide 26: Tipos de endereços IPv6 Endereços IPv6 unicast
Ao contrário dos dispositivos IPv4 que têm apenas um único endereço, os endereços IPv6 normalmente têm dois endereços unicast:
Um endereço unicast global(GUA) é semelhante a um endereço IPv4 público. São endereços de Internet roteáveis e globalmente exclusivos.
Endereço local do link (LLA) - obrigatório para todos os dispositivos habilitados para IPv6 e usado para se comunicar com outros dispositivos no mesmo link local. Os LLAs não são roteáveis e estão confinados a um único link.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.3 — Tipos de endereço IPv6
12.3.3 - Outros Tipos de Endereços IPv6 Unicast

## Slide 27: Tipos de endereço IPv6 Uma observação sobre o endereço local exclusivo
Os endereços locais exclusivos do IPv6 (intervalo fc00 :: / 7 a fdff :: / 7) têm alguma semelhança com os endereços privados do RFC 1918 para o IPv4, mas existem diferenças significativas:
Os endereços unique local são utilizados para endereçamento local dentro de um site ou entre um número limitado de sites.
Os endereços unique local podem ser usados para dispositivos que nunca precisarão ou terão acesso por outra rede.
Endereços locais exclusivos não são globalmente roteados ou traduzidos para um endereço IPv6 global.
Nota: Muitos sites usam a natureza privada dos endereços RFC 1918 para tentar proteger ou ocultar sua rede de possíveis riscos à segurança. Este nunca foi o uso pretendido de ULA.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.3 — Tipos de endereço IPv6
12.3.4 — Uma nota sobre o endereço local exclusivo

## Slide 28: Tipos deendereço IPv6 GUAIPv6
O endereço IPv6 unicast global (GUA) é globalmente exclusivo e roteável na Internet IPv6.
Atualmente, apenas GUAs com os três primeiros bits de 001 ou 2000 :: / 3 estão sendo atribuídos.
GUAs atualmente disponíveis começam com um decimal 2 ou um 3 (Isso é apenas 1/8 do espaço total de endereços IPv6 disponível).
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.3 — Tipos de endereço IPv6
12.3.5 — GUA IPv6

## Slide 29: Tipos de endereço IPv6Estrutura GUAIPv6
prefixo de roteamento global
  O prefixo global de roteamento é o prefixo (parte de rede) do endereço que é atribuído pelo provedor (como um ISP) a um cliente ou um site. O prefixo de roteamento global varia dependendo das políticas do ISP.
ID da sub-rede
  O campo ID de sub-rede é a área entre o Prefixo de roteamento global e o ID da interface. A ID da sub-rede é usada por uma empresa para identificar sub-redes localmente.
ID da interface
  A ID da interface IPv6 equivale à parte de host de um endereço IPv4. É altamente recomendável que as sub-redes /64 sejam usadas na maioria dos casos.
Nota: O IPv6 permite que os endereços de host todos os 0 e todos os 1s possam ser atribuídos a um dispositivo. O endereço all-0s é reservado como endereço anycast do Subnet-Router e deve ser atribuído apenas aos roteadores.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.3 — Tipos de endereço IPv6
12.3.5 — Estrutura IPv6 GUA

## Slide 30: Tipos de endereço IPv6 IPv6 LLA
Um endereço IPv6 de link-local permite que um dispositivo se comunique com outros dispositivos habilitados para IPv6 no mesmo link e somente nesse link (sub-rede).
Pacotes com um LLA de origem ou destino não podem ser roteados.
Toda interface de rede habilitada para IPv6 deve ter um LLA.
Se um LLA não estiver configurado manualmente em uma interface, o dispositivo criará automaticamente um.
Os LLAs IPv6 estão no intervalo fe80: :/10.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.3 — Tipos de endereço IPv6
12.3.6 — IPv6 LLA
12.3.7 — Verifique seu entendimento — Tipos de endereço IPv6

## Slide 31: 12.4 Configuração estática GUA e LLA
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.4- Configuração estática GUA e LLA

## Slide 32: Configuração estática GUA e LLA Configuração Estática de GUA em um Roteador
A maioria dos comandos de configuração e verificação do IPv6 no Cisco IOS são semelhantes aos seus equivalentes no IPv4. Em muitos casos, a única diferença é o uso de ipv6 em vez de ip nos comandos.
O comando para configurar um GUA IPv6 em uma interface é: ipv6 address ipv6-address/prefix-length.
O exemplo mostra comandos para configurar um GUA na interface G0/0/0 em R1:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.4 — Configuração estática GUA e LLA
12.4.1 — Configuração de GUA Estática em um Roteador

## Slide 33: Configuração estática da GUA e do LLA Configuração estática da GUA em um host do Windows
Configurar manualmente o endereço IPv6 em um host é semelhante a configurar um endereço IPv4.
O GUA ou LLA da interface do roteador podem ser usados como gateway padrão. A melhor prática é usar o LLA.
Nota: Quando DHCPv6 ou SLAAC é usado, o LLA do roteador será especificado automaticamente como o endereço de gateway padrão.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.4 — Configuração estática GUA e LLA
12.4.2 — Configuração de GUA Estática em um Host Windows

## Slide 34: Configuração estática de GUA e LLA Configuração de GUA estática de um endereço Unicast local de link
A configuração manual do LLA permite criar um endereço reconhecível e fácil de lembrar.
Os LLAS podem ser configurados manualmente usando o comando ipv6 address ipv6-link-local-address link-local .
O exemplo mostra comandos para configurar um LLA na interface G0/0/0 em R1
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1 (config-if) # ipv6 endereço fe80:: 1:1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
Observação: O mesmo LLA pode ser configurado em cada link, desde que seja exclusivo nesse link. A prática comum é criar um LLA diferente em cada interface do roteador para facilitar a identificação do roteador e da interface específica.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.4 — Configuração estática GUA e LLA
12.4.3 — Configuração de GUA estática de um endereço unicast local de link
12.4.4 — Verificador de sintaxe — Configuração Estática GUA e LLA

## Slide 35: 12.5 Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.5 Endereçamento Dinâmico IPv4 para GUAs IPv6

## Slide 36: Endereçamento dinâmico paramensagens IPv6 GUASRS e RA
Os dispositivos obtêm endereços GUA dinamicamente através de mensagens ICMPv6 (Internet Control Message Protocol versão 6).
  As mensagens de solicitação de roteador (RS) são enviadas por dispositivos host para descobrir roteadores IPv6
  As mensagens de anúncio de roteador (RA) são enviadas por roteadores para informar os hosts sobre como obter um GUA IPv6 e fornecer informações úteis de rede, como:
    Prefixo de rede e comprimento do prefixo
    Endereço de gateway padrão
    Endereços DNS e nome de domínio
  O RA pode fornecer três métodos para configurar um GUA IPv6:
    SLAAC
    SLAAC com servidor DHCPv6 stateless
    DHCPv6 stateful (sem SLAAC)
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.5 — Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
12.5.1 — Mensagens RS e RA

## Slide 37: Endereçamento dinâmico para GUAS IPv6 Método 1: SLAAC
O SLAAC permite que um dispositivo configure um GUA sem os serviços do DHCPv6.
Os dispositivos obtêm as informações necessárias para configurar um GUA a partir das mensagens de RA ICMPv6 do roteador local.
O prefixo é fornecido pelo RA e o dispositivo usa o EUI-64 ou método de geração aleatória para criar um ID de interface.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.5 — Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
12.5.2 — Método 1: SLAAC

## Slide 38: Endereçamento dinâmico para IPv6 GUAs Método 2: SLAAC e DHCP sem estado
Um RA pode instruir um dispositivo a usar o SLAAC e o DHCPv6 sem estado.
A mensagem RA sugere que os dispositivos usam o seguinte:
    SLAAC para criar seu próprio IPv6 GUA
    O LLA do roteador, que é o endereço IPv6 de origem RA, como o endereço de gateway padrão
    Um servidor DHCPv6 stateless para obter outras informações como o endereço de um servidor DNS e um nome de domínio.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.5 — Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
12.5.3 — Método 2: SLAAC e DHCP sem estado

## Slide 39: Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6 Método 3: DHCPv6 com estado
Um RA pode instruir um dispositivo a usar apenas DHCPv6 com estado.
O DHCPv6 stateful é semelhante ao DHCP para IPv4. Um dispositivo pode receber automaticamente um GUA, comprimento de prefixo e os endereços de servidores DNS de um servidor DHCPv6 com estado.
A mensagem RA sugere que os dispositivos usam o seguinte:
    O LLA do roteador, que é o endereço IPv6 de origem RA, como o endereço de gateway padrão
    Um servidor DHCPv6 stateful para obter o endereço unicast global, o endereço do servidor DNS, o nome do domínio e todas as demais informações.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.5 — Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
12.5.4 — Método 3: DHCPv6 com estado

## Slide 40: Endereçamento dinâmico para IPv6 GUAS EUI-64 processo vs. gerado aleatoriamente
Quando a mensagem de RA é SLAAC ou SLAAC com DHCPv6 stateless, o cliente deve gerar sua própria ID da interface.
A ID da interface pode ser criada por meio do processo EUI-64 ou de um número de 64 bits gerado aleatoriamente
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.5 — Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
12.5.5 - Processo EUI-64 ou Gerado Aleatoriamente

## Slide 41: Endereçamento dinâmico para IPv6 GUAS EUI-64 processo
O IEEE definiu o processo de identificador exclusivo estendido (EUI) ou EUI-64 modificado, que executa o seguinte:
Um valor de 16 bits de fffe (em hexadecimal) é inserido no meio do endereço MAC Ethernet de 48 bits do cliente.
O 7º bit do endereço MAC do cliente é revertido do binário 0 para 1.
Exemplo:
MAC de 48 bits | fc: 99:47:75:ce:e0
ID da interface EUI-64 | fe: 99:47:ff:fe:75:ce:e0
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.5 — Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
12.5.6 — Processo EUI-64

## Slide 42: Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6geradosaleatoriamente IDs de interface
Dependendo do sistema operacional, um dispositivo pode usar uma ID da interface gerada de forma aleatória em vez de usar o endereço MAC e o processo EUI-64.
Por exemplo, do Windows Vista em diante, o Windows usa uma ID da interface gerada de forma aleatória em vez de uma criada com o EUI-64.
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Adaptador Ethernet Conexão de Área Local:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad: 1:50 um 5:8 a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . .: fe80: :50a 5:8 a35:a5bb:66e1
Gateway Padrão . . . . . . . . . : fe80::1
C:\ >
Observação: para garantir a exclusividade de qualquer endereço IPv6 unicast, o cliente pode usar um processo conhecido como detecção de endereço duplicado (DAD). Isso equivale a uma solicitação ARP para seu próprio endereço. Se não houver resposta, significa que o endereço é exclusivo.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.5 — Endereçamento dinâmico para GUAs IPv6
12.5.7 - IDs da Interface Geradas Aleatoriamente
12.5.8 — Verifique seu entendimento — Endereço dinâmico para GUAs IPv6

## Slide 43: 12.6 Endereçamento dinâmico para LLAs IPv6
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.6 Endereçamento dinâmico IPv4 para LLAs IPv6

## Slide 44: Endereçamento dinâmico para LLAs dinâmicos IPv6 LLAs
Todas as interfaces IPv6 devem ter um IPv6 LLA.
Como GUAs IPv6, os LLAs podem ser configurados dinamicamente.
A Figura 1 mostra que o endereço de link local é criado dinamicamente com o prefixo FE80::/10 e que a ID da interface é criada por meio do processo EUI-64 ou por um número de 64 bits gerado aleatoriamente.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.6 — Endereçamento dinâmico para LLAs IPv6
12.6.1 — LLAs dinâmicos

## Slide 45: Endereçamento dinâmico para LLAs dinâmicos IPv6 LLAs no Windows
Sistemas operacionais, como o Windows, normalmente usarão o mesmo método para um GUA criado pelo SLAAC e um LLA atribuído dinamicamente.
ID da interface gerada com EUI-64
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Adaptador Ethernet Conexão de Área Local:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:fc 99:47ff:fe75:cee0
Link-local IPv6 Address . . . . .: fe80::fc 99:47ff:fe75:cee0
Gateway Padrão . . . . . . . . . : fe80::1
C:\ >
ID da interface gerada aleatoriamente com 64 bits
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Adaptador Ethernet Conexão de Área Local:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:50a 5:8 a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . .: fe80::50a 5:8 a35:a5bb:66e1
Gateway Padrão . . . . . . . . . : fe80::1
C:\ >
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.6 — Endereçamento dinâmico para LLAs IPv6
12.6.2 — LLAs dinâmicos no Windows

## Slide 46: Endereçamento dinâmico para LLAs dinâmicos IPv6 LLAs em Cisco Routers
Os roteadores Cisco criam automaticamente um endereço IPv6 de link local sempre que um endereço unicast global é atribuído à interface. Por padrão, os roteadores Cisco IOS usam o EUI-64 para gerar a ID da interface de todos os endereços de link local em interfaces IPv6.
Aqui está um exemplo de um LLA configurado dinamicamente na interface G0/0/0 de R1:
R1# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 está ativo, protocolo de linha está ativo
O hardware é ISR4221-2x1GE, o endereço é 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Saída omitida)
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:1::1
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.6 — Endereçamento dinâmico para LLAs IPv6
12.6.3 — LLAs dinâmicos em Cisco Routers

## Slide 47: Endereçamento dinâmico para IPv6 LLAs Verificar a configuração do endereço IPv6
Os roteadores Cisco criam automaticamente um endereço IPv6 de link local sempre que um endereço unicast global é atribuído à interface. Por padrão, os roteadores Cisco IOS usam o EUI-64 para gerar a ID da interface de todos os endereços de link local em interfaces IPv6.
Aqui está um exemplo de um LLA configurado dinamicamente na interface G0/0/0 de R1:
R1# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 está ativo, protocolo de linha está ativo
O hardware é ISR4221-2x1GE, o endereço é 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Saída omitida)
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:1::1
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.6 — Endereçamento dinâmico para LLAs IPv6
12.6.4 - Verificar a Configuração de Endereço IPv6
12.6.5 - Verificador de sintaxe - Verifique a configuração do endereço IPv6

## Slide 48: Módulo Prática e Quiz Packet Tracer - Configurações Endereçamento IPv6
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Configurar o Endereçamento IPv6 no Roteador
Configurar o Endereçamento IPv6 em Servidores
Configurar o Endereçamento IPv6 em Clientes
Testar e Verificar a Conectividade da Rede
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.6 — Endereçamento dinâmico para LLAs IPv6
12.6.6 - Packet Tracer – Configurando Endereçamento IPv6

## Slide 49: 12.7 Endereços de multicast IPv6
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.7 Endereços de multicast IPv4

## Slide 50: Endereços IPv6 multicast Endereços IPv6 multicast atribuídos
Os endereços multicast IPv6 têm o prefixo ff00::/8. Há dois tipos de endereços IPv6 multicast:
  Endereços multicast bem conhecidos.
  Endereços de difusão seletiva solicitados
Observação: os endereços multicast só podem ser endereços destino, e não endereços origem.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.7 — Endereços Multicast IPv6
12.7.1 - Endereços IPv6 Multicast Atribuídos

## Slide 51: Endereços multicast IPv6 Endereços demulticast IPv6bem conhecidos
Endereços multicast IPv6 conhecidos são atribuídos e reservados para grupos de dispositivos predefinidos.
Estes são dois grupos multicast atribuídos ao IPv6 comuns:
  ff02 :: 1 Grupo multicast de todos os nós - este é um grupo multicast ao qual todos os dispositivos habilitados para IPv6 se juntam. Um pacote enviado para esse grupo é recebido e processado por todas as interfaces IPv6 no link ou rede.
  ff02 :: 1 Grupo multicast de todos os nós - este é um grupo multicast ao qual todos os dispositivos habilitados para IPv6 se juntam. Um roteador se torna membro desse grupo quando é ativado como roteador IPv6 com o comando de configuração global ipv6 unicast-routing.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.7 — Endereços Multicast IPv6
12.7.2 — Endereços Multicast IPv6 bem conhecidos

## Slide 52: Endereços IPv6 multicast Endereços IPv6 multicast do nó solicitado
Um endereço multicast solicited-node é semelhante ao endereço multicast all-nodes.
Um endereço multicast de nó solicitado é mapeado para um endereço multicast Ethernet especial.
A NIC Ethernet pode filtrar o quadro examinando o endereço MAC de destino sem enviá-lo ao processo IPv6 para verificar se o dispositivo é o destino pretendido do pacote IPv6.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.7 — Endereços Multicast IPv6
12.7.3 - Endereços IPv6 Multicast Solicited-Node
12.7.4 - Laboratório – Identificando Endereços IPv6

## Slide 53: Laboratório de Prática de Módulos e Questionários — Identificar Endereços IPv6
Neste laboratório, você completa os seguintes objetivos:
Identificar os Diferentes Tipos de Endereços IPv6
Examinar o Endereço e a Interface de Rede de um Host IPv6
Praticar a Abreviação de Endereços IPv6
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.7 — Endereços Multicast IPv6
12.7.4 - Laboratório – Identificando Endereços IPv6

## Slide 54: 12.8 Sub-rede uma rede IPv6
Notes: 12- Endereçamento IPv6
12.8 Sub-rede uma rede IPv6

## Slide 55: Divisão de uma rede IPv6 em sub-redes Divisão em sub-redes usando a ID da sub-rede
O IPv6 foi projetado com a sub-rede em mente.
Um campo de ID de sub-rede separado no GUA IPv6 é usado para criar sub-redes.
O campo ID da sub-rede é a área entre o Prefixo de Roteamento Global e o ID da interface.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.8 Sub-rede uma rede IPv6
12.8.1 - Sub-rede usando o ID de sub-rede

## Slide 56: Exemplo de sub-redeIPv6 de redeIPv6
Dado o prefixo de roteamento global 2001:db8:acad: :/48 com um ID de sub-rede de 16 bits.
Permite 65.536/64 sub-redes
O prefixo de roteamento global é o mesmo para todas as sub-redes.
Somente o hexteto da ID da sub-rede é incrementado em hexadecimal para cada sub-rede.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.8 Sub-rede uma rede IPv6
12.8.2 — Exemplo de sub-redes IPv6

## Slide 57: Divisão de uma rede IPv6 em sub-redes Alocação de sub-rede IPv6
A topologia de exemplo requer cinco sub-redes, uma para cada LAN e também para o link serial entre R1 e R2.
As cinco sub-redes IPv6 foram alocadas, com o campo ID de sub-rede 0001 a 0005. Cada sub-rede /64 fornecerá mais endereços que o necessário.
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.8 Sub-rede uma rede IPv6
12.8.3 – Alocação de sub-redes IPv6

## Slide 58: Sub-rede um roteador de rede IPv6 configurado com sub-redesIPv6
O exemplo mostra que cada uma das interfaces do roteador no R1 foi configurada para estar em uma sub-rede IPv6 diferente.
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1 (config-if) # ipv6 endereço 2001:db8:acad:2: :1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial0/1/0
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)# no shutdown
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.8 Sub-rede uma rede IPv6
12.8.4 — Roteador configurado com sub-redes IPv6
12.8.5 — Verifique seu entendimento — Sub-rede uma rede IPv6

## Slide 59: 2.9 - Módulo Prática e Quiz
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.9 - Módulo Prática e Quiz

## Slide 60: Prática do módulo e rastreador do QuizPacket - implemente um esquema de endereçamento de sub-rede IPv6
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Determinar sub-redes IPv6 e esquema de endereçamento
Configurar o endereçamento IPv6 em roteadores e PCs.
Verificar a conectividade
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.9 - Módulo Prática e Quiz
12.9.1 - Packet Tracer – Implementando um Esquema de Endereçamento IPv6 com Sub-Redes

## Slide 61: Módulo Prático e Quiz Packet Tracer - Configurar Endereços IPv6 em Dispositivos de Rede - Modo Físico Laboratório – Configurar Enderços IPv6 em Dispositivos de Rede
Nesta atividade do Packet Tracer, você atingirá os seguintes objetivos:
Configurar a topologia de rede
Configurar os hosts PC
Configurar e verificar configurações básicas do switch
Neste laboratório, você completa os seguintes objetivos:
Configure a topologia e defina as configurações básicas do roteador e do switch
Configurar endereços IPv6 manualmente
Verificar a conectividade fim-a-fim
Notes: 12 - Endereçamento IPv6
12.9 - Módulo Prática e Quiz
12.9.2 – PTPM e Laboratório – Configurar Endereços IPv6 em Dispositivos de Rede

## Slide 62: Módulo Prática e Quiz O que aprendi neste módulo?
O IPv4 tem um máximo teórico de 4,3 bilhões de endereços.
A IETF criou vários protocolos e ferramentas para ajudar os administradores de rede a migrarem as redes para IPv6. As técnicas de migração podem ser divididas em três categorias: pilha dupla, encapsulamento e tradução.
Os endereços IPv6 têm 128 bits e são escritos como uma sequência de valores hexadecimais.
Como mostrado na Figura 1, o formato preferencial para escrever um endereço IPv6 é x: x: x: x: x: x: x: x, com cada “x” consistindo de quatro valores hexadecimais.
Há três tipos de endereços IPv6: unicast, multicast e anycast.
Um endereço IPv6 unicast identifica exclusivamente uma interface em um dispositivo habilitado para IPv6.
O endereço IPv6 unicast global (GUA) é globalmente exclusivo e roteável na Internet IPv6.
Um endereço IPv6 de link-local permite que um dispositivo se comunique com outros dispositivos habilitados para IPv6 no mesmo link e somente nesse link (sub-rede).
O comando para configurar um GUA IPv6 em uma interface é ipv6 address ipv6-address/prefix-length .
Um dispositivo obtém um GUA dinamicamente através de mensagens ICMPv6. Os roteadores IPv6 enviam mensagens ICMPv6 de RA a cada 200 segundos para todos os dispositivos habilitados para IPv6 na rede.
Notes: 12 - Conceitos de WLAN
12.8 - Módulo Prática e Quiz
12.9.3 - O que eu aprendi neste módulo?
12.9.4 — Teste de Módulo — Endereçamento IPv6

## Slide 63: Módulo Prática e Quiz O que aprendi neste módulo? (Cont.)
As mensagens de RA têm três métodos: SLAAC, SLAAC com um servidor DHCPv6 sem estado e DHCPv6 com estado (sem SLAAC).
A ID da interface pode ser criada por meio do processo EUI-64 ou de um número de 64 bits gerado aleatoriamente
Esse processo usa o endereço MAC Ethernet de 48 bits de um cliente e insere outros 16 bits no meio do endereço MAC de 48 bits para criar uma ID da interface de 64 bits.
Depending upon the operating system, a device may use a randomly generated interface ID.
Todos os dispositivos IPv6 devem ter um IPv6 LLA. Um LLA pode ser configurado manualmente ou criado dinamicamente.
Os roteadores Cisco criam automaticamente um endereço IPv6 de link local sempre que um endereço unicast global é atribuído à interface.
Existem dois tipos de endereços multicast IPv6: endereços multicast conhecidos e endereços multicast de nós solicitados.
Dois grupos de multicast atribuídos ao CommonIPv6 são: ff02: :1 Grupo de multicast de todos os nós e ff02: :2 Grupo de multicast de todos os roteadores.
Um endereço multicast solicited-node é semelhante ao endereço multicast all-nodes. A vantagem do endereço multicast solicited-node é que ele é mapeado para um endereço multicast Ethernet especial.
O IPv6 foi projetado com a sub-rede em mente. Um campo de ID de sub-rede separado no GUA IPv6 é usado para criar sub-redes.
Notes: 12 - Conceitos de WLAN
12.8 - Módulo Prática e Quiz
12.9.3 - O que eu aprendi neste módulo?
12.9.4 — Teste de Módulo — Endereçamento IPv6

## Slide 64: Módulo 12: Conceitos de WLAN Novos Termos e Comandos
Hextet Link-local address (LLA) ipv6 address show ipv6 interface brief SLAAC Router advertisement Router solicitation EUI-64 Multicast solicited-node