## Slide 1: Módulo 13: ICMP
Material do instrutor
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 13: ICMP

## Slide 2: Materiais do instrutor - Guia de planejamento do módulo 13
Esta apresentação de PowerPoint é dividida em duas partes:
Guia de planejamento do Instrutor
  Informações para ajudá-lo a se familiarizar com o módulo
  Material didático
Apresentação para aulas
  Slides opcionais que você pode usar em sala de aula
  Começa no slide 10
  Observação: Remova o Guia de planejamento desta apresentação antes de compartilhar com outra pessoa.
Para obter ajuda e recursos adicionais, vá para a página inicial do instrutor e os recursos do curso para este curso. Você também pode visitar o site de desenvolvimento profissional na NetAcad.com, a página oficial do Facebook da Academia de Networking da Cisco ou instrutor apenas FB Group.
Notes: 2

## Slide 3: O que esperar neste módulo
Para facilitar a aprendizagem, os seguintes recursos dentro da GUI podem ser incluídos neste módulo:
Recurso | Descrição
Animations | Expor os alunos a novas competências e conceitos.
Vídeos | Exponha os alunos a novas habilidades e conceitos.
Verifique seu entendimento (CYU) | Questionário online por tópico para ajudar os alunos a avaliar a compreensão do conteúdo.
Atividades Interativas | Uma variedade de formatos para ajudar os alunos a avaliar a compreensão do conteúdo.
Verificador de Sintaxe | Pequenas simulações que expõem os alunos à linha de comando da Cisco para praticar habilidades de configuração.
Atividade do PT | Atividades de simulação e modelagem projetadas para explorar, adquirir, reforçar e expandir habilidades.

## Slide 4: O que esperar neste módulo (Cont.)
Para facilitar a aprendizagem, os seguintes recursos podem ser incluídos neste módulo:

## Slide 5: Verifique seu entendimento
As atividades "Verifique sua compreensão" são projetadas para permitir que os alunos determinem rapidamente se entendem o conteúdo e podem prosseguir ou se precisam revisar.
Verifique se suas atividades de compreensão não afetam as notas do aluno.
Não há slides separados para essas atividades no PPT. Elas estão listadas na área de anotações do slide que aparece antes dessas atividades.
Notes: 5

## Slide 6: Packet Tracer - Atividades do Modo Físico
Estas atividades são concluídas usando o Packet Tracer no Modo Físico.
Eles são projetados para emular os laboratórios correspondentes.
Eles podem ser usados em vez do laboratório quando o acesso ao equipamento físico não é possível.
As atividades do modo físico do Packet Tracer podem não ter tanta andaimes quanto as atividades do PT que imediatamente os precedem.
Notes: 6

## Slide 7: Módulo 13: Atividades
Quais atividades estão associadas a este módulo?
Nº da página | Tipo de atividade | Nome da atividade | Opcional?
13.1.6 | Verifique seu entendimento | Mensagem ICMP | Recomendado
13.2.6 | Packet Tracer | Verifique o Endereçamento IPv4 e IPv6 | Recomendado
13.2.7 | Packet Tracer | Use ping e traceroute para testar conectividade de rede | Recomendado
13.3.1 | Packet Tracer | Use o ICMP para testar e corrigir conectividade de rede | Recomendado
13.3.2 | Packet Tracer - Modo Físico | Packet Tracer - Use Ping e Traceroute para Testar Conectividade de Rede - Modo Físico | Recomendado
13.3.2 | Laboratório | Use ping e traceroute para testar conectividade de rede | Recomendado
13.3.4 | Teste do Módulo | ICMP | Recomendado
Notes: 7

## Slide 8: Módulo 13: Práticas recomendadas
Antes de ensinar o Módulo 13, o instrutor deve:
Revise as atividades e avaliações para este módulo.
Tente incluir o máximo de perguntas possível para manter os alunos envolvidos durante a apresentação em sala de aula.
Após este módulo, o exame de endereçamento IP está disponível, cobrindo módulos 11-13.
Seção 13.1
  Pergunte aos alunos ou tenha uma discussão de aula:
    Explicar as semelhanças e diferenças entre ICMPv4 e ICMPv6.
    O que você acha que faria com que um destino fosse inacessível?
    Por que um administrador de rede negaria mensagens ICMP de uma fonte externa?
Notes: 8

## Slide 9: Módulo 13: Melhores Práticas (cont.)
Seção 13.2
  Pergunte aos alunos ou tenha uma discussão de aula:
    Quais são as diferenças entre ping e traceroute?
    Por que você pingaria o endereço de loopback de um dispositivo?
    Em que situações você usaria o comando ping/traceroute?
Notes: 9

## Slide 10: Módulo 13: ICMP
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 13: ICMP

## Slide 11: Objetivos do módulo
  Título do módulo: ICMP
  Objetivo do módulo: Usar várias ferramentas para testar a conectividade de rede.
Título do Tópico | Objetivo do Tópico
Mensagens ICMP | Explicar como o protocolo ICMP é usado para testar a conectividade da rede.
Teste de ping e traceroute | Usar utilitários ping e traceroute para testar a conectividade da rede.
Notes: 11
13 - ICMP
O que vou aprender neste módulo?

## Slide 12: 13.1 Mensagens ICMP
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP

## Slide 13: Mensagens ICMP Mensagens ICMPv4 e ICMPv6
O ICMP (Internet Control Message Protocol) fornece feedback sobre problemas relacionados ao processamento de pacotes IP sob determinadas condições.
ICMPv4 é o protocolo de mensagens para o IPv4. ICMPv6 é o protocolo de mensagens para IPv6 e inclui funcionalidades adicionais.
As mensagens ICMP comuns ao ICMPv4 e ICMPv6 incluem:
    Acessibilidade do host
    Destino ou serviço inalcançável
    Tempo excedido
Nota: As mensagens ICMPv4 não são necessárias e geralmente não são permitidas em uma rede por motivos de segurança.
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.1 - Mensagens ICMPv4 e ICMPv6

## Slide 14: Mensagens ICMP Acessibilidade do host
ICMP Echo Message pode ser usado para testar a capacidade de acesso de um host em uma rede IP.
No exemplo:
  O host local envia uma solicitação de eco ICMP (ICMP Echo Request) para um host.
  Se o host estiver disponível, o host de destino enviará uma resposta de eco (Echo Reply).
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.2 – Acessibilidade do host

## Slide 15: Mensagens ICMP Destino ou Serviço Inacessível
Uma mensagem de destino ICMP inacessível pode ser usada para notificar a origem de que um destino ou serviço está inacessível.
A mensagem ICMP incluirá um código indicando por que o pacote não pôde ser entregue.
Alguns códigos de Destino Inacessível para ICMPv4 são os seguintes:
    0 = rede inalcançável
    1 = host inalcançável
    2 = protocolo inalcançável
    3 = porta inalcançável
Alguns códigos de destino inalcançáveis para ICMPv6 são os seguintes:
    0 - Nenhuma rota para o destino
    1 - A comunicação com o destino é administrativamente proibida (por exemplo, firewall)
    2 - Além do escopo do endereço de origem
    3 - Endereço inacessível
    4 - porta inalcançável
Nota: O ICMPv6 possui códigos semelhantes, mas ligeiramente diferentes, para mensagens de Destino Inacessível.
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.3 – Destino ou Serviço Inacessível

## Slide 16: Mensagens ICMP Tempo excedido
Quando o campo Tempo de vida (TTL) em um pacote é reduzido para 0, uma mensagem de tempo excedido ICMPv4 será enviada para o host de origem.
O ICMPv6 também envia uma mensagem Tempo Excedido. Em vez do campo TTL do IPv4, o ICMPv6 usa o campo Limite de salto do IPv6 para determinar se o pacote expirou.
Nota: As mensagens de tempo excedido são usadas pela ferramenta traceroute.
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.4 – Tempo excedido

## Slide 17: Mensagens ICMP Mensagens ICMPv6
O ICMPv6 tem novos recursos e funcionalidades aprimoradas não encontradas no ICMPv4, incluindo quatro novos protocolos como parte do Neighbor Discovery Protocol (ND ou NDP).
As mensagens entre um roteador IPv6 e um dispositivo IPv6, incluindo alocação de endereços dinâmicos, são as seguintes:
  Mensagem de Solicitação de Roteador (RS)
  Mensagem de Anúncio de Roteador (RA)
As mensagens entre dispositivos IPv6, incluindo detecção de endereço duplicado e resolução de endereço são as seguintes:
  Mensagem de solicitação de vizinhos (NS)
  Mensagem de anúncio de vizinhos (NA)
Nota: O ICMPv6 ND também inclui a mensagem de redirecionamento, que possui uma função semelhante à mensagem de redirecionamento usada no ICMPv4.
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.5 - Mensagens ICMPv6

## Slide 18: Mensagens ICMP Mensagens ICMPv6 (Cont.)
As mensagens de RA são enviadas por roteadores habilitados para IPv6 a cada 200 segundos para fornecer informações de endereçamento para hosts habilitados para IPv6.
A mensagem RA pode incluir informações de endereçamento para o host, como prefixo, comprimento do prefixo, endereço DNS e nome de domínio.
Um host que usa a Configuração Automática de Endereço sem Estado (SLAAC) definirá seu gateway padrão para o endereço local do link do roteador que enviou o RA.
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.5 - Mensagens ICMPv6 (Cont.)

## Slide 19: Mensagens ICMP Mensagens ICMPv6 (Cont.)
Um roteador habilitado para IPv6 também enviará uma mensagem RA em resposta a uma mensagem RS.
Na figura, PC1 envia uma mensagem RS para determinar como receber suas informações de endereço IPv6 dinamicamente.
    R1 responde ao RS com uma mensagem RA.
    PC1 envia uma mensagem RS: “Oi, acabei de inicializá-lo. Existe um roteador IPv6 na rede? Preciso saber como obter minhas informações de endereço IPv6 dinamicamente.”
    R1 responde com uma mensagem RA. “Oi todos os dispositivos habilitados para IPv6. Eu sou R1 e você pode usar SLAAC para criar um endereço unicast global IPv6. O prefixo é 2001:db8:acad:1::/64. A propósito, use meu endereço local de link fe80::1 como seu gateway padrão.
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.5 - Mensagens ICMPv6 (Cont.)

## Slide 20: Mensagens ICMP Mensagens ICMPv6 (Cont.)
Um dispositivo atribuído a um endereço unicast IPv6 global ou unicast local de link pode executar a detecção de endereço duplicado (DAD) para garantir que o endereço IPv6 seja exclusivo.
Para verificar a exclusividade de um endereço, o dispositivo enviará uma mensagem NS com seu próprio endereço IPv6 como o endereço IPv6 de destino.
Se outro dispositivo na rede tiver esse endereço, ele responderá com uma mensagem de NA notificando ao dispositivo remetente que o endereço está em uso.
Nota: O DAD não é necessário, mas o RFC 4861 recomenda que o DAD seja executado em endereços unicast
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.5 - Mensagens ICMPv6 (Cont.)

## Slide 21: Mensagens ICMP Mensagens ICMPv6 (Cont.)
Para determinar o endereço MAC destino, o dispositivo enviará uma mensagem de NS para o endereço do nó solicitado.
A mensagem incluirá o endereço IPv6 (destino) conhecido. O dispositivo que tem o endereço IPv6 alvo responderá com uma mensagem de NA contendo seu endereço MAC Ethernet.
Na figura, R1 envia uma mensagem NS para 2001:db8:acad:1::10 pedindo seu endereço MAC.
Notes: 13 - ICMP
13.1 – Mensagens ICMP
13.1.5 - Mensagens ICMPv6
13.1.6 - Verifique sua compreensão - Mensagens ICMP

## Slide 22: 13.2 Testes de ping e traceroute
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute

## Slide 23: Ping e Testes de Traceroute Ping - Teste de Conectividade
O comando ping é um utilitário de teste IPv4 e IPv6 que usa mensagens de solicitação de eco ICMP e resposta de eco para testar a conectividade entre hosts e fornece um resumo que inclui a taxa de sucesso e o tempo médio de ida e volta para o destino.
Se a resposta não é recebida dentro do tempo de espera, o ping mostra uma mensagem informando que a resposta não foi recebida.
É comum o primeiro ping para o tempo limite se a resolução de endereço (ARP ou ND) precisar ser executada antes de enviar a Solicitação de eco ICMP.
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.1 - Ping - Teste de conectividade

## Slide 24: Testes de ping e Traceroute ping do Loopback
O ping pode ser usado para testar a configuração interna do IPv4 ou IPv6 no host local. Para fazer isso, execute ping no endereço de loopback local 127.0.0.1 para IPv4 (::1 para IPv6).
Uma resposta vinda de 127.0.0.1 para IPv4 (ou ::1 para IPv6) indica que o IP está instalado corretamente no host.
Uma mensagem de erro indica que o TCP/IP não está operacional no host.
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.2 - Executar ping no loopback

## Slide 25: Testes de ping e Traceroute ping no gateway padrão
O comando ping pode ser usado para testar a capacidade de um host de se comunicar na rede local.
O endereço de gateway padrão é usado com mais freqüência porque o roteador normalmente está sempre operacional.
    Um ping bem-sucedido no gateway padrão indica que o host e a interface do roteador que servem como gateway padrão estão operacionais na rede local.
    Se o endereço do gateway padrão não responder, o ping pode ser enviado para o endereço IP de outro host na rede local que se sabe estar operacional.
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.3 - Execute o ping no gateway padrão

## Slide 26: Testes de ping e Traceroute ping em um host remoto
O ping também pode ser usado para testar a capacidade de um host local de se comunicar por uma rede interconectada.
Um host local pode executar ping em um host em uma rede remota. Um ping bem-sucedido na rede de internet confirma a comunicação na rede local.
Nota: Muitos administradores de rede limitam ou proíbem a entrada de mensagens ICMP, portanto, a falta de resposta de um ping pode ser devido a restrições de segurança.
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.4 - Executar ping em um host remoto

## Slide 27: Testes de Ping e Traceroute Traceroute - Teste o Caminho
O traceroute (tracert) é um utilitário usado para testar o caminho entre dois hosts e fornecer uma lista de saltos que foram alcançados com sucesso nesse caminho.
O traceroute fornece tempo de ida e volta para cada salto ao longo do caminho e indica se um salto falha em responder. Um asterisco (*) é usado para indicar um pacote perdido ou não respondido.
Essas informações podem ser usadas para localizar um roteador problemático no caminho ou podem indicar que o roteador está configurado para não responder.
Nota: O Traceroute utiliza uma função do campo TTL no IPv4 e do campo Limite de saltos no IPv6 nos cabeçalhos da camada 3, junto com a mensagem ICMP Time Exceded.
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.5 - Traceroute - Teste o caminho

## Slide 28: Testes de Ping e Traceroute Traceroute - Testar o Caminho (Cont.)
A primeira mensagem enviada do traceroute terá um valor de campo TTL igual a 1. Isso faz com que o TTL atinja o tempo limite no primeiro roteador. Em seguida, este roteador responde com uma mensagem de tempo excedido ICMPv4.
O Traceroute aumenta progressivamente o campo TTL (2, 3, 4...) para cada sequência de mensagens. Isso fornece ao rastreamento o endereço de cada salto à medida que os pacotes expiram mais adiante no caminho.
O campo TTL continua a ser aumentado até alcançar o destino ou até atingir um valor máximo pré-determinado.
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.5 - Traceroute - Testar o Caminho (Cont.)

## Slide 29: Ping e Traceroute Testes Packet Tracer - Verifique o endereçamento IPv4 e IPv6
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Completar a Documentação da Tabela de Endereçamento
Testar a Conectividade Usando Ping
Descobrir o Caminho Rastreando a Rota
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.6 - Packet Tracer - Verifique o endereçamento IPv4 e Ipv6

## Slide 30: Ping e Traceroute Testes Packet Tracer - Use Ping e Traceroute para testar a conectividade de rede
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Testar e Restaurar a conectividade IPv4
Testar e Restaurar a Conectividade IPv6
Notes: 13 - ICMP
13.2 - Testes de ping e traceroute
13.2.6 - Tracer de Pacotes - Usar Ping e Traceroute para testar a conectividade de rede

## Slide 31: 13.3 - Módulo Prática e Quiz
Notes: 13 - ICMP
13.3 - Módulo Prática e Quiz

## Slide 32: Prática de módulo erastreador depacotes de quiz - use ICMP para testar e corrigir conectividade de rede
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Use ICMP para localizar problemas de conectividade.
Configure dispositivos de rede para corrigir problemas de conectividade.
Notes: 13 - ICMP
13.3 - Módulo Prática e Quiz
13.3.1 - Tracer de Pacotes - Usando ICMP para Testar e Corrigir Conectividade de Rede

## Slide 33: Módulo Prático e Quiz Packet Tracer - Use Ping e Traceroute para Testar Conectividade de Rede - Laboratório de Modo Físico — Use Ping e Traceroute para testar a conectividade de rede
Nesta atividade de modo físico do pacote de pacotes, você completará os seguintes objetivos:
Usar o Comando Ping para Testes Básicos de Rede
Usar os Comandos Tracert e Traceroute para Testes Básicos de Rede
Solucionar Problemas da Topologia
Neste laboratório, você completa os seguintes objetivos:
Criar e Configurar a Rede
Usar o Comando Ping para Testes Básicos de Rede
Usar os Comandos Tracert e Traceroute para Testes Básicos de Rede
Solucionar Problemas da Topologia
Notes: 13 - ICMP
13.3 - Módulo Prática e Quiz
13.3.2 – PTPM e Laboratório – Use Ping e Traceroute para Testar Conectividade de Rede

## Slide 34: Módulo Prática e Quiz O que aprendi neste módulo?
O objetivo das mensagens ICMP é fornecer feedback sobre problemas relacionados ao processamento de pacotes IP sob certas condições.
As mensagens ICMP comuns ao ICMPv4 e ICMPv6 são: Capacidade de acesso ao host, Destino ou Serviço Inacessível e Tempo excedido.
As mensagens entre um roteador IPv6 e um dispositivo IPv6 incluindo alocação de endereço dinâmico incluem RS e RA. As mensagens entre dispositivos IPv6 incluem o redirecionamento (semelhante ao IPv4), NS e NA.
Ping (used by IPv4 and IPv6) uses ICMP echo request and echo reply messages to test connectivity between hosts
O ping pode ser usado para testar a configuração interna do IPv4 ou IPv6 no host local.
O traceroute (tracert) gera uma lista de saltos que foram alcançados com sucesso ao longo do caminho.
Notes: 13 - ICMP
13.3 - Módulo Prática e Quiz
13.3.3 - O que eu aprendi neste módulo?
13.3.4 - Teste do módulo - ICMP

## Slide 35: Módulo 13 : ICMP Novos Termos e Comandos
ICMP
ICMPv4
ICMPv6
ping
traceroute
tracert
Protocolo de Descoberta de Rede
Solicitação do roteador (RS)
Anúncio do roteador (RA)
Mensagem de solicitação de vizinho (NS)
Anúncio Vizinho (NA)
TTL
Notes: 13 - ICMP
Novos termos e comandos