## Slide 1: Módulo 5: Sistemas numéricos
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Versão: 1.0 - 01/03/2026
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 5: Sistemas numéricos

## Slide 2: 5.1 - Sistema de Numeração Binário
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 Sistema Binário de Numeração

## Slide 3: Sistema de Numeração Binário Endereços Binários e IPv4
O Sistema de Numeração Binária consiste em 1s e 0s, chamados bits
O Sistema de Numeração Decimal consiste em dígitos 0 a 9
Hosts, servidores e equipamentos de rede usa endereçamento binário para identificar uns aos outros.
Cada endereço é composto de uma sequência de 32 bits, dividida em quatro seções chamadas octetos.
Cada octeto contém 8 bits (ou 1 byte) separados por um ponto.
Para facilitar o uso por pessoas, esta notação pontilhada é convertida em decimal pontilhada.
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 - Sistema Binário de Numeração
5.1.1 - Endereços Binários e IPv4

## Slide 4: Sistema de Numeração Binário Notação Posicional Binária
A Notação Posicional significa que um dígito representa valores diferentes, dependendo da posição que ocupa na sequência de números.
O Sistema de Notação Posicional Decimal opera como mostrado nas tabelas abaixo.
Raiz | 10 | 10 | 10 | 10
Posição no número | 3 | 2 | 1 | 0
Cáculo | (103) | (102) | (101) | (100)
Valor da posição | 1000 | 100 | 10 | 1
 | Milhar | Centena | Dezena | Unidade
Valor Posicional | 1000 | 100 | 10 | 1
Número decimal (1234) | 1 | 2 | 3 | 4
Cálculo | 1 x 1000 | 2 x 100 | 3 x 10 | 4 x 1
Adicionar… | 1000 | + 200 | + 30 | + 4
Resultado | 1.234 |  |  | 
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 - Sistema Binário de Numeração
5.1.3 - Notação Posicional Binária

## Slide 5: Sistema de Numeração Binário Notação Posicional Binária (Continuação)
O sistema de notação posicional binária opera como mostrado nas tabelas abaixo.
Raiz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Posição no número | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Cáculo | (27) | (26) | (25) | (24) | (23) | (22) | (21) | (20)
Valor da posição | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Valor Posicional | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Número binário | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cáculo | 1x128 | 1x64 | 0x32 | 0x16 | 0x8 | 0x4 | 0x2 | 0x1
Adicioná-los... | 128 | + 64 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0
Resultado | 192 |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 - Sistema Binário de Numeração
5.1.3 - Notação Posicional Binária
5.1.4 — Verifique o seu entendimento — Sistema Binário de Numeração

## Slide 6: Sistema de Numeração Binário Conterter Binário para Decimal
Converter: 11000000.10101000.00001011.00001010 para decimais.
Valor Posicional | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Número binário (11000000) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cáculo | 1x128 | 1x64 | 0x32 | 0x16 | 0x8 | 0x4 | 0x2 | 0x1
Adicioná-los... | 128 | + 64 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0
Número binário (10101000) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Cáculo | 1x128 | 0x64 | 1x32 | 0x16 | 1x8 | 0x4 | 0x2 | 0x1
Adicioná-los... | 128 | + 0 | + 32 | + 0 | + 8 | + 0 | + 0 | + 0
Número Binário (00001011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Cálculo | 0x128 | 0x64 | 0x32 | 0x16 | 1x8 | 0x4 | 1x2 | 1x1
Adicioná-los... | 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 8 | + 0 | + 2 | + 1
Número Binário (00001010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Cáculo | 0x128 | 0x64 | 0x32 | 0x16 | 1x8 | 0x4 | 1x2 | 0x1
Adicioná-los... | 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 8 | + 0 | + 2 | + 0
192
168
11
10
192.168.11.10
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 - Sistema Binário de Numeração
5.1.5 - Converter Binário para Decimal
5.1.6 - Atividade - conversões binárias em decimais

## Slide 7: Sistema de Numeração Binário Conterter Binário para Decimal
A tabela de valores posicionais binários é útil na conversão de um endereço IPv4 decimal pontilhado em binário.
    Comece na posição 128 (o bit mais significativo). O número decimal do octeto (n) é igual ou superior a 128?
    Se não, registre um binário 0 no valor posicional 128 e mova para o valor posicional 64.
    Se sim, registre um 1 binário no valor posicional 128, subtraia 128 do número decimal e vá para o valor posicional 64.
    Repita estas etapas através do valor posicional 1.
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 - Sistema de numeração binário
5.1.7 - Conversão de Decimal para Binário

## Slide 8: Sistema de Numeração Binário Exemplo de Conversão de Decimal para Binário
Converter decimal 168 em binário
168 é > 128?
Sim, digite 1 na posição 128 e subtraia 128 (168-128=40)
40 é >= 64?
Não, digite 0 na posição 64 e siga em frente
É 40 > 32?
Sim, digite 1 na posição 32 e subtraia 32 (40-32=8)
É 8 > 16?
Não, digite 0 na posição 16 e siga em frente
8 é > 8?
Igual Digite 1 na posição 8 e subtraia 8 (8-8=0)
Nenhum valor restante. Insira 0 nas posições binárias restantes
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Decimal 168 é escrito como 10101000 em binário
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 - Sistema Binário de Numeração
5.1.8 - Exemplo de Conversão de Decimal para Binário
5.1.9 - Atividade - Conversões decimais em binárias
5.1.10 - Atividade - Jogo Binário

## Slide 9: Sistema Binário de Numeração Enderecos IPv4
Roteadores e computadores só entendem binários, enquanto humanos trabalham em decimal. É importante que você obtenha uma compreensão completa desses dois sistemas de numeração e como eles são usados na rede.
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.1 - Sistema Binário de Numeração
5.1.11 — Endereços IPv4

## Slide 10: 5.2 - Sistema de numeração hexadecimal
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.2 - Sistema de numeração hexadecimal

## Slide 11: Sistema de numeração hexadecimal Endereços hexadecimais e IPv6
Para entender endereços IPv6, você deve ser capaz de converter hexadecimal para decimal e vice-versa.
Hexadecimal é um sistema de numeração de base dezesseis, usando os dígitos de 0 a 9 e as letras de A a F.
É mais fácil expressar um valor como um único dígito hexadecimal do que como quatro bits binários.
Hexadecimal é usado para representar endereços IPv6 e endereços MAC.
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.2 - Sistema de numeração hexadecimal
5.2.1 - Endereços hexadecimais e IPv6

## Slide 12: Sistema numérico hexadecimal Endereços hexadecimal e IPv6 (cont.)
Endereços IPv6 têm 128 bits de comprimento. Cada 4 bits é representado por um único dígito hexadecimal Isso torna o endereço IPv6 um total de 32 valores hexadecimais.
A figura mostra o método preferido de escrever um endereço IPv6, com cada X representando quatro valores hexadecimais.
Cada grupo de caracteres hexadecimais de quatro é referido como um hextet.
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.2 - Sistema de numeração hexadecimal
5.2.1 - Endereços hexadecimais e IPv6

## Slide 13: Sistema de numeração hexadecimal Conversões decimal para hexadecimal
Siga as etapas listadas para converter números decimais em valores hexadecimais:
Converta o número decimal para strings binárias de 8 bits.
Divida as cadeias binárias em grupos de quatro a partir da posição mais à direita.
Converta cada quatro números binários em seu dígito hexadecimal equivalente.
Por exemplo, 168 convertidos em hexadecimal usando o processo de três etapas.
168 em binário é 10101000.
10101000 em dois grupos de quatro dígitos binários é 1010 e 1000.
1010 é hexadecimal e 1000 é hexadecimal 8, então 168 é A8 em hexadecimal.
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.2 - Sistema de numeração hexadecimal
5.2.3 - Conversões decimais em hexadecimais

## Slide 14: Sistema de numeração hexadecimal Conversões hexadecimais em decimais
Siga as etapas listadas para converter números hexadecimais em valores decimais:
Converta o número hexadecimal em cadeias binárias de 4 bits.
Criar agrupamento binário de 8 bits a partir da posição mais à direita.
Converta cada agrupamento binário de 8 bits em seu dígito decimal equivalente.
Por exemplo, D2 convertido em decimal usando o processo de três etapas:
D2 em cadeias binárias de 4 bits é 1110 e 0010.
1110 e 0010 é 11100010 em um agrupamento de 8 bits.
11100010 em binário é equivalente a 210 em decimal, então D2 é 210 é decimal
Notes: 5 - Sistemas Numéricos
5.2 - Sistema de numeração hexadecimal
5.2.4 - Conversões decimais em hexadecimais
5.2.5 - Verifique o seu entendimento - Sistema de números hexadecimal