## Slide 1: Módulo 6: Camada de Link de Dados
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 6: Camada de Link de Dados

## Slide 2: 6.1 Finalidade da camada de enlace de dados
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.1 - Finalidade da camada de enlace de dados

## Slide 3: Objetivo da camada de vínculo de dados A camada de vínculo de dados
A camada Data Link é responsável pelas comunicações entre placas de interface de rede do dispositivo final.
Ele permite que os protocolos de camada superior acessem a mídia da camada física e encapsula pacotes da Camada 3 (IPv4 e IPv6) em Frames da Camada 2.
Ele também executa a detecção de erros e rejeita quadros corrompidos.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.1 – Propósito da camada de enlace de dados
6.1.1 - A camada de enlace de dados

## Slide 4: Objetivo da camada de enlace de dados IEEE 802 LAN/MAN Data Link Sublayers
Os padrões IEEE 802 LAN/MAN são específicos para o tipo de rede (Ethernet, WLAN, WPAN, etc).
A Camada de Link de Dados consiste em duas subcamadas. Controle de Link Lógico (LLC) e Controle de Acesso a Mídia (MAC).
    A subcamada LLC se comunica entre o software de rede nas camadas superiores e o hardware do dispositivo nas camadas inferiores.
    A subcamada MAC é responsável pelo encapsulamento de dados e controle de acesso à mídia.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.1 – Propósito da camada de enlace de dados
6.1.2 — Sublcamadas de link de dados LAN/MAN IEEE 802

## Slide 5: Objetivo da camada de enlace de dadosr Fornecendo acesso à mídia
Pacotes trocados entre nós podem enfrentar várias camadas de link de dados e transições de mídia.
Em cada salto ao longo do caminho, um roteador executa quatro funções básicas da Camada 2:
  Aceita um quadro da mídia de rede.
  Desencapsula o quadro para expor o pacote encapsulado.
  Encapsula novamente o pacote em um novo quadro.
  Encaminha o novo quadro no meio do próximo segmento de rede.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.1 – Propósito da camada de enlace de dados
6.1.3 – Fornecimento de acesso ao meio físico

## Slide 6: Objetivo da camada de enlace de dados Padrões da camada de enlace de dados
Os protocolos de camada de link de dados são definidos por organizações de engenharia:
  Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE).
  União Internacional de Telecomunicações (UIT).
  Organizações Internacionais de Normalização (ISO).
  Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI).
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.1 – Propósito da camada de enlace de dados
6.1.4 – Padrões de camada de enlace de dados
6.1.5 — Verifique seu entendimento — Finalidade da camada de link de dados

## Slide 7: 6.2 Topologias
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 - Topologias

## Slide 8: Topologias Topologias físicas e lógicas
A topologia de uma rede é o arranjo e o relacionamento dos dispositivos de rede e as interconexões entre eles.
Existem dois tipos de topologias usadas ao descrever redes:
  Topologia física — mostra as conexões físicas e como os dispositivos estão interligados.
  Topologia lógica — identifica as conexões virtuais entre dispositivos usando interfaces de dispositivo e esquemas de endereçamento IP.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.1 – Topologias físicas e lógicas

## Slide 9: Topologias WAN Topologias
Existem três topologias físicas comuns da WAN:
  Ponto a ponto — a topologia WAN mais simples e comum. Consiste em uma ligação permanente entre dois pontos finais.
  Hub e spoke - semelhante a uma topologia em estrela, na qual um site central interconecta sites de filial por meio de links ponto a ponto.
  Malha - fornece alta disponibilidade, mas requer que todos os sistemas finais estejam conectados a todos os outros sistemas finais.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.2 - Topologias da WAN

## Slide 10: Topologias Topologia de WAN ponto a ponto
As topologias ponto a ponto físicas conectam diretamente dois nós.
Os nós não podem compartilhar a mídia com outros hosts.
Como todos os quadros na mídia só podem viajar de ou para os dois nós, os protocolos WAN Ponto a Ponto podem ser muito simples.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.3 - Topologia de WAN ponto a ponto

## Slide 11: Topologias LAN Topologias
Os dispositivos finais em LANs são normalmente interconectados usando uma topologia estrela ou estelar estendida. Topologias estrelas e estrelas estendidas são fáceis de instalar, muito escaláveis e fáceis de solucionar problemas.
As tecnologias Early Ethernet e Token Ring Legacy fornecem duas topologias adicionais:
  Barramento - Todos os sistemas finais encadeados e terminados em cada extremidade.
  Anel — Cada sistema final é conectado aos seus respectivos vizinhos para formar um anel.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.4 – Topologias LAN

## Slide 12
Topologias Half e Full Duplex Comunicação
Comunicação half-duplex
  Só permite que um dispositivo envie ou receba de cada vez em uma mídia compartilhada.
  Usado em WLANs e topologias de barramento herdadas com hubs Ethernet.
Comunicação full-duplex
  Permite que ambos os dispositivos transmitam e recebam simultaneamente em uma mídia compartilhada.
  Os comutadores Ethernet operam no modo full-duplex.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.5 — Comunicação em meio e full duplex

## Slide 13
Topologias Métodos de controle de acesso
Acesso baseado em contenção
  Todos os nós operando em half-duplex, competindo pelo uso do meio. Os exemplos são:
    A operadora detecta o acesso múltiplo com detecção de colisão (CSMA / CD) conforme usado na Ethernet de topologia de barramento herdada.
    A operadora detecta o acesso múltiplo com prevenção de colisão (CSMA / CA), conforme usado nas LANs sem fio.
Acesso controlado
  Acesso determinístico onde cada nó tem seu próprio tempo no meio.
  Usado em redes herdadas, como Token Ring e ARCNET.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.6 - Métodos de controle de acesso

## Slide 14
Topologias - Acesso baseado em conteúdo - CSMA/CD
CSMA/CD
  Usado por LANs Ethernet herdadas.
  Funciona no modo half-duplex onde apenas um dispositivo envia ou recebe de cada vez.
  Usa um processo de detecção de colisão para controlar quando um dispositivo pode enviar e o que acontece se vários dispositivos enviarem ao mesmo tempo.
  Processo de detecção de colisão CSMA/CD:
    Dispositivos que transmitem simultaneamente resultarão em uma colisão de sinal na mídia compartilhada.
    Dispositivos detectam a colisão.
    Os dispositivos aguardam um período aleatório de tempo e retransmitem dados.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.7 - Acesso baseado em contenção - CSMA / CD

## Slide 15
Topologias Acesso baseado em conteúdo - CSMA/CA
CSMA/CA
  Usado por WLANs IEEE 802.11.
  Funciona no modo half-duplex onde apenas um dispositivo envia ou recebe de cada vez.
  Usa um processo de prevenção de colisão para controlar quando um dispositivo pode enviar e o que acontece se vários dispositivos enviarem ao mesmo tempo.
  Processo de prevenção de colisão CSMA/CA:
  Ao transmitir, os dispositivos também incluem a duração de tempo necessária para a transmissão.
  Outros dispositivos na mídia compartilhada recebem as informações de duração do tempo e sabem por quanto tempo a mídia ficará indisponível.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.2 — Topologias
6.2.8 - Acesso baseado em contenção - CSMA / CA
6.2.9 — Verifique seu entendimento - Topologias

## Slide 16: 6.3 Quadro de link de dados
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.3 - Quadro de link de dados

## Slide 17: Quadro de enlace de dados O quadro
Os dados são encapsulados pela camada de link de dados com um cabeçalho e um trailer para formar um quadro.
Um quadro de link de dados tem três partes:
  Cabeçalho
  Dados
  Trailer
  Os campos do cabeçalho e do trailer variam de acordo com o protocolo da camada de link de dados.
  A quantidade de informações de controle transportadas no quadro varia de acordo com as informações de controle de acesso e a topologia lógica.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.3 – Quadro de enlace de dados
6.3.1 — O quadro

## Slide 18: Quadro de enlace de dados Campos do quadro
Campo | Descrição
Frame Start e Stop | Identifica o início e o fim do quadro
Endereçamento | Indica nós de origem e destino
Tipo | Identifica o protocolo encapsulado da Camada 3
Controle | Identifica serviços de controle de fluxo
Dados | Contém a carga útil do quadro
Detecção de erros | Usado para determinar erros de transmissão
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.3 – Quadro de enlace de dados
6.3.2 - Campos do quadro

## Slide 19: Quadro de enlace de dados Endereço da Camada 2
Também referido como um endereço físico.
Contido no cabeçalho do quadro.
Usado apenas para entrega local de um quadro no link.
Atualizado por cada dispositivo que encaminha o quadro.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.3 – Quadro de enlace de dados
6.3.3 - Endereço da camada 2

## Slide 20: Quadro de Link de Dados LAN e WAN Frames
A topologia lógica e a mídia física determinam o protocolo de link de dados usado:
  Ethernet
  802.11 sem fio
  Ponto a ponto (PPP)
  Controle de Enlace de Dados de Alto Nível (HDLC)
  Frame-Relay
Cada protocolo executa o controle de acesso à mídia para topologias lógicas especificadas.
Notes: 6 - Camada de Link de Dados
6.3 – Quadro de enlace de dados
6.3.4 – Quadros de LAN e WAN
6.3.5 — Verifique seu entendimento — Quadro de link de dados